Grundstoffer s 9-26:

- Def: Et grundstof består af (kemisk set) ens atomer

- Et reaktionsskema afstemmes vha koefficienter

- Reaktionsskema: Reaktanter (udgangsstoffer) → produkter (reaktionsprodukter)

- Atomos (græsk) betyder udelelig

- Def: Elementarpartikler:

Elektroner, e-

Protoner, p+ p og n vejer ca 1 u

Neutroner, n

- Def: Atomnummer = antal af protoner (og elektroner), betegnes Z

- Isotop = varieteter af samme grundstof

- Def: Nukleontal fx 3Li betegnes A og er summen af protontallet Z og neutrontallet N

- Def: Nukleoner (kernepartikler) er en fælles betegnelse for protoner og neutroner

- NAAtom fx 73Li eller bare 7Li (lithium-7) indeholder A protoner og (N - A) neutroner

- Massen af et atom er ca N u, ergo er A også massetal

- Et grundstofs isotopsammensætning er ca ens overalt på jorden

- Def: 1 u = 1/12 af 126 C-atomets masse: 1,66 * 10-24 g

- Protoner og neutroner mister ca 1 % af deres masse når bundet sammen i et atomkerne

- Gennemsnitlig masse kaldes et grundstofs atommasse og beregnes fx:

98,892 % 12C med massen 12 u og 1,108 % 13C med massen 13,00336 u:

98,892 *12 u + 1,108 *13,00336 u = 12,011 u

100	       	       100			============

- Def: Et grundstofs atommasse = gennemsnitsmasse af atomerne i et grundstofs naturlige isotopblanding

Det periodiske system s. 18-22:

- grundstofferne er nu opstillet i rækkefølge efter atomnummer dvs efter voksende antal protoner (Z)

- Perioder = vandrette rækker  ↔

- Grupper = lodrette rækker  ↕

- Stoffer i samme gruppe ↕ ligner hinanden (har samme antal elektroner i yderste skal)

- Hovedgrupper = lange, betegnes med romertal

- Undergrupper = korte, betegnes med små bogstaver

- 1. hovedgruppe kaldes (undtaget H(ydrogen)) alkalimetaller – egenskaber se s. 20

- 7. hovedgruppe kaldes halogener (saltdannere) – reaktionsvilligheden falder ned i rækken

- 8. hovedgruppe kaldes ædle (meget reaktionstræge) gasser

- Atomkernereaktioner s. 21

Elektronstruktur s. 22-25:

- Ved kemiske reaktioner ændres elektronsystemer, men atomkernen (atomers art og antal) ændres ikke

- Elektroner fordeler sig i skaller uden om atomkernen

- I skal nr n kan der max være 2*n² elektroner:

skal nr 1/k  = max 2 (2*1²) elektroner			skal nr 4/n  = max 32 (2*4²) elektroner

skal nr 2/l   = max 8 (2*2²) elektroner			skal nr 5/o  = max 50 (2*5²) elektroner

skal nr 3/m = max 18 (2*3²) elektroner

- hver skal har sin egen energi – mere energi ved næste skal

- Absortion = hvis elektroner hopper fra en indre skal →

- Emission = hvis elektroner hopper fra en ydre skal ← energi afgives

- De 20 første grundstoffers elektronsystemer s 23

- Antallet af elektroner i yderste skal bestemmer først og fremmest de kemiske egenskaber

(hvis ens, har de samme antal elektroner i yderste skal jvf grupper)

- Elektronprikformel s. 24

- Regler for alle hovedgruppegrundsstoffer uden He(lium):
- for hovedgruppegrundsstoffer gældes: Antal elektroner i yderste skal = hovedgruppens nummer

dvs ny række (periode) = ny skal

- periodenummeret angiver nummeret på den yderste skal i det neutrale atom

- Hen gennem undergrupperne sker elektronopfyldningen i næstyderste skal, som fyldes op fra 8 til 18 elektroner

Bortset fra uregelmæssigheder har de fleste undergruppegrundstoffer 2 elektroner i yderste skal

- ædelgassers atomer har et særlig stabilt elektronsystem s 24 dvs elektronerne danner par

- oktet-/ædelgasregel:

de øvrige hovedgruppegrundsstoffer danner som regel bindinger, så de kommer til at ligne en ædel gas

- trappelinie adskiller metaller og ikke-metaller

- halvmetaller: Si(licium), Ge(rmanium), ArSen, Te(llur)

- metallers karakterisa: elektrisk ledningsevne + metalglans, få elektroner i yderste skal (afgiver gerne elektroner)

- ikke-metaller har mange elektroner i yderste skal (optager elektroner)

Forekomst s. 25-26

- kun få grundstoffer findes som frie grundstoffer i naturen fx guld (Au), sølv (Ag), kviksølv (Hg), carbon (C, diamant, svovl) og i atmosfæren fx N(itrogen), O(xygen), Ar(gon) + mindre mængder af de andre ædelgasser

- tabel s. 26

Ioner s. 27-42

- Ion = elektrisk ladet atom

- Salt = ionforbindelse, et stof bestående af ioner

- fx NaCl (natriumchlorid) figur s 27 + s 28

Na har 1 elektron i yderste skal, denne kan afspaltes: Na → Na+ + e-

sker kun, hvis nogen kan optage den fx Cl + e- → cl-

- Husk: chlor består af Cl2-molekyler (7. hovedgruppe eksister ikke som atomer, men som molekyler)

2 Na + Cl2 → 2 NaCl (køkkensalt)

- Ionbinding, iongitter, koordinationstal (antal af nærmeste naboer af modsatte slags) s 28

- Def: Et molekyle er en lille, selvstændig mængde stof fx H2O

- Def: En formelenhed af et stof er den mængde af stoffet, som svarer til stoffets formel fx NaCl

- Metal + ikke-metal ≠ et molekyle

Salte med simple ioner s. 30-32

- En simpel ion består kun af et enkelt atom (med for få eller mange elektroner) fx Na+, cl-

- En sammensat ion består af flere atomer bundet sammen fx SO42-

- Metalatomer afgiver elektroner og danner positive ioner

- Ikke-metalatomer optager elektroner og danner negative ioner

- Fleste hovedgruppegrundsstoffer danner ioner i overensstemmelse med oktetsreglen s 30

- 1.,2. og 3. hovedgruppe afgiver 1, 2 og 3 elektroner og bliver fx til Na+, Ca2+ og Al3+

- H+ er en speciel ion, som ikke indgår i salte, ellers figur s 30

- Navngivelse:

- positive ioner = +ion til metallets navn fx Bariumion

- negative ioner = +idion til ikke-metallets navn, nogle gange sammentrækning fx odi, nitrid, phoshid

- Svovl danner S2-, som kaldes en sulfidion

- Undergruppegrundstoffer (metaller) danner positive ioner se s 31

- MgCl2(magnesiumchlorid) betyder ikke, at en Mg-ion bindes til netop to chloridioner, men at forholdet er 1:2

- Ioner skal sættes sammen til den simpleste neutrale formel, ergo ikke Mg2Cl4

- Et salts formel skrives med den positive bestanddel først

- Et salts navn = den positive ions navn + den negative ions navn – ion  fx magnesiumchlorid

Eksempler på salte med sammensatte ioner s. 32-34

- OH- (hydroxdion), SO42- (sulfation), CO32- (carbonation), PO43- (phosphation), NO3- (nitration), NH4+ (ammoniumion)

- Sammensatte, negative ioners navne ender normalt på +at

- Hvis et grundstof danner flere forskellige oxygenholdige ioner, angiver +it et lavere oxygenindhold end +at fx SO32- (sulfition)

- I Al2(SO4)3 er der 3 af SO4, derfor parents

- krystalvand s 33: vandmolekyler mellem ionerne i et iongitter, ændrer vægten (vejer mere så)

- fx Na2SO4 * 10 H2O hedder natriumsulfat decahydrat

- Prikken adskiller krystalvandet fra resten af formlen

- Talforstavelser:

1 mono		5 penta			9 nona

2 di			6 hexa			10 deca

3 tri			7 hepta			11 undeca

4 tetra		8 octa			12 dodeca

- nogle vigtige salte s 33

- trivialnavn er et usystematisk navn for en kemisk forbindelse fx (køkken)salt

Saltes egenskaber s. 34-38

- Ioner vibrerer omkring deres ligevægtsstillinger (i gitteret) ↔ fast stof

- Hvis opvarming, kraftigere vibrationer

- Når kogepunktet nås, bryder iongitteret sammen: Ionerne bevæger sig frit ↔ væske

- Hvis yderligere opvarming, mere bevægelse

- Stoffet splittes op i ionpar fx Na+Cl- ↔ gas

- fast stof, væske og gas se figur s 34

- smeltepunkt, kogepunkt og vandopløselighed for nogle salte s. 35

- Ionbindingen er en stærk binding ↔ høje smeltepunkter (SP), endnu højere kogepunkter (KP)

- Mange salte kan ikke tåle den ophedning, der skal til at nå til at nå KP: De dekomponerer

- Dekomponerer = spaltes til andre stoffer se opg 21 s. 38

- Elektrolyse se figur s. 35

- Når stoffet smelter, kan ionerne bevæge sig, og stoffet bliver elektrisk ledende (fast stof er ikke)

- Bevægelse se figur s 36

- Ved elektrolyse sker en spaltning under medvirken af en elektriskstrøm:

Pb2+ optager to elektroner fra katoden (negativ elektrode): Pb2+ + 2 e- → Pb (bly)

Br- afgiver 1 elektron til anoden (positiv elektrode): Br- → Br + e-

Der dannes bromatomer, og de slår sig sammen to og to til molekyler: 2Br → Br2 (brom)

= PbBr2 (l) → Pb (l) + Br2 (g)

- Tilstandsformer:

(s)		solid		fast stof

(l)		liquid		væske

(g)		gas		gas

(aq)		aqua		aquatisering – i vandlig opløsning

- Anioner = negativ ion jvf bevægelse mod anoden

- Kationer = positiv ion jvf bevægelse mod katoden

- opløsning i vand fx NaCl (s) → NaCl (aq)

- Når stoffet opløses, nedbrydes iongitteret (ioner skilles fra hinanden og bevæger sig uafhængigt af hinanden, angives i: NaCl (s) → Na+ (aq) + Cl- (aq)

- Opløsningen kan inddampes (vandet koges af), og fast NaCl fås

- Opløsninghed i vand ved 20 o C se 37

- Grænsen mellem L(etopløselig) og T(ungopløselig) er sat ved 2 g opløst stof i 100 g vand

Fældningsreaktioner s. 38-40

- handler om opløselighed/bundfald

- Stofformel: NaCl (aq) + AgNO3 (aq) → NaNO3 (aq) + AgCl (s)

alm salt            sølvnitrat             natriumnitrat       sølvchlorid (bundfald)

- Ionreaktionsformel: Cl- (aq) + Ag+ (aq) → AgCl (s)

De andre er tilskuerioner

- Det hedder et bundfald, selv om krystallerne er så små, at de ikke falder ned til bunden

- Det tungopløselige salt bliver bundfald og er den interessante del

- Stofformel: Na2S (aq) + 2 AgNO3 (aq) → 2 NaNO3 (aq) + Ag2S (s)

natriumsulfid      sølvnitrat            natriumnitrat      sølvsulfid (bundfald)

- Ionreaktionsformel: S2- (aq) + Ag+ (aq) → Ag2S (s)

- Den samlede elektriske ladning skal være den samme på begge sider af pilen

Exoterme og endoterme reaktioner s.  40-42

- Ved en exoterm reaktion afgives energi (temperaturstigning pga eksport af energi pga meget bevægelse)

fx NaOH (s) → Na+ (aq) + OH- (aq) (natriumhydroxid (kaustisk soda) opløses i vand, god til at spalte  fedt)

- Energi er konstant, bliver bare til noget andet fx varme

- Ved en endoterm reaktion optages energi (temperaturfald)

fx NH4NO3 (s) NH4+ (aq) + NO3-(aq) (ammoniumnitrat (ammonsalpeter (gødning) opløses i vand)

Mængdeberegninger s. 43-60

Densitet s. 43-46

- Densitet = massefylde/vægtfylde (forhold mellem masse (m) og volumen (L))

- Størrelsen masse betegnes med symbolet m (måles i enheden g eller mg)

- Størrelsen volumen (rumfang) betegnes med symbolet V (enhed: L eller mL)

- 1 mL = 1 cm³, 1 L = 0,001 m³

- Densitet:

ρ = m [g]  ↔ v = m  ↔  m = ρ * V

V [L]           ρ

- Densitet er en temperaturafhængig stofkonstant og siger noget om stoffets tæthed

- En gas' tryk afhænger gassens tryk s 44

- Metalgitter se figur s 44

- Metallers densitet angives tit i enheden g/cm³, som = g/mL se tabel s 45

- Metallerne i 1. og 2. hovedgruppe samt Al (3. hovedgruppe) er letmetaller (mindre end 4 g/cm³)

- Li(thium), Na(trium) og K(alium) er endda under 1 g/cm³

- Def: Tungmetallers (miljøskadelige undergruppegrundstoffer + tin og bly fra 4. hovedgruppe) densitet er over 7 g/cm³ eller g/mL

Formelmasse. Molekylmasse s. 46-47

- Med formelenhed menes der formelenhedsmasse fx for NaCl

- Def: Formelmasse = summen af atommasserne for de atomer, der indgår formelenheden

- Med molekylmasse menes fx for O2

- Def: Molekylmasse = summen af atommasserne for de atomer, der indgår molekylet

- Når atommasser angives, bruges masseenheden u(nit)

- 1 g = 6,02 * 10²³ u ↔

- Def: 1 u = 1 g            = 1,66 * 10-24 g

6,02 *10²³

eller massen af 1/12 12C se s. 48

Stofmængde, mol, molarmasse s. 47-52

- Stofmængde har enheden mol

- Regel:

Hvis et stof har formelmassen x u, har 1 mol af stoffet x g

fx hvis formelmassen er 46,07 u, har 1 mol massen 46,07 g

- Mol (antallet af atomer i 12 g 12C) se s 48:

Stofmængden 1 mol indeholder 6,02 *10²³ formelenheder

1 mol definerer forholdet mellem g og u= g/u se tabel s 49

- M(olarmasse) = masse pr mol = masse             = m [g]

stofmængde      n [mol]

n [mol] = m [g]

M [g/mol]

m [g] = n [mol] * M [g/mol]

- Den molare masse er en stofkonstant, findes i den periodiske system

- Resume:

Hvis et stof har formelmassen x u, har 1 mol af stoffet massen x g, og molarmassen er x g/mol

Kemiske mængdeberegninger s 52-56

- I en kemisk reaktion er mængderne ækvivalente, hvis forholdet mellem stofmængderne = forholdet mellem koefficienterne i reaktionsskemaet s 52

- Beregningsgangen:

1. Beregn stofmængden af det stof, hvis masse kendes n [mol] = m [g]

M [g/mol]

2. Brug koefficienterne i reaktionsskemaet til at finde de andre stofmængder [mol]

3. Beregn masserne af de andre stoffer m [g] = n [mol] * M [g/mol]

Opgaver s 55-56

Idealgasloven s 56-60

- Gas' molekylers fart forøges ved temperaturstigning (større tryk) se figur s 56

- Def: Tryk = kraft i N(ewton)  = ρ = F

areal i m²                a

- Pa(scal): 1 Pa = 1 N/m²

- Bar: 1 bar = 105 Pa

- Atm(osfære): ρ0 = 101325 Pa = 1,01325 bar = 1 atm

- Der er en lineær sammenhæng mellem tryk og temperatur se figur s 57

- T = absolut temperatur, måles i K(elvin), 273 K = 0 oC

- Den nedre temperaturgrænse kaldes det absolutte nulpunkt, 0 K = -273,15 oC

- 1 K = 1 oC

- Idealgasloven:

Angivelse af sammenhæng mellem en indespærret gasmængdes tryk p, volumen V, stofmængde n og absolut temperatur K:

- p * V = n * R * T, hvor R er en gaskonstant 0,0831 L*bar/mol*K (der ses bort fra vekselvirkning)

p =  n * R * T

V		mindre volumen = større tryk

- Voluminet af 1 mol idealgas ved standardbetingelser (20 oC og 1,013 bar/ 1 atm):

V =  n * R * T = 1 mol * 0,0831 L*bar/mol*K * 293 K =  24 L

P                            1,013 bar		======

- opgave s 59-60

Kovalent binding s. 61-75

Navngivning s. 61

- Mht skrivning af stoffets kemiske formel med 2 ikke-metaller skal de skrives i følgende rækkefølge:

B   Si   C   As   P   N   H   Te   Se   S   At   I   Br   Cl   O   F

fx vand H2O og amnomiak NH3

- De to grundstoffer nævnes i denne rækkefølge

- Den sidste grundstof tilføjes endelsen +id

- Talforstavelser:

1 mono		5 penta			9 nona

2 di			6 hexa			10 deca

3 tri			7 hepta			11 undeca

4 tetra		8 octa			12 dodeca

- fx HCl (hydrogenchlorid) CO2 (carbonoxid) N2O3 (dinitrogentrioxidid)

- Forstavelse mono- undlades undtaget det giftige carbonmonoxid CO

- Carbondioxid CO2 kaldes kuldioxid, selv carbon ikke er kul

- Trivialnavne bruges til vand, ammoniak osv.

- H2S burde hedde dihydrogensulfid, men di- undlades ofte

Atomernes elektronsky s. 61-63

- Ikke-metaller bindes sammen i kovalente bindinger (holder atomerne sammen i et molekyle)

- Ved en kvantemekanisk beregning findes elektronens sandsynlige opholdssted, dette kan illustreres ved en elektronsky s. 62

Kovalent binding s. 63

- Kovalent binding (eller atombinding) = elektronparbinding

- To ikke-metaller bindes sammen med et fælles elektronpar, som bevæger om begge atomkerner (ofte mellem kerne se figur s 63)

fx H + H → H2

- Dannelsen af H2-molekyle stemmer overens med oktetsreglen: Det fælles elektronpar gør, at begge kerner omgives  af to elektroner, som svarer til ædelgassen He(lium)s elektronsystem

- Stregformel: Streg symboliserer et elektronopar fx H-H

- Cl + Cl → Cl2 s 64

Eksempler på kovalente bindinger s. 64-67

- Carbon, nitrogen og oxygen står i 4.,5. og 6. hovedgruppe og danner følgende hydrogenforbindelser:

Methan, CH4 (carbontetrahydrid), ammoniak NH3 (nitrogentrihydrid) og vand H20 (dihydrogenoxid)

se figurer s 64

- Rumlige figurer tetraeder (methan) se s 64-65

- Frit elektronpar fylder mere, fordi det er tættere det centrale atom

- Kuglestavmodeller (borderstikmodeller) s. 65 øverst

- Kalotmodeller s. 65 nederst

- Stregformler med rumlige struktur s 66:

En punkteret linie angiver en binding bagud, og en kile viser en binding foran

- Dobbeltbinding: 2 atomer bundet sammen med 2 fælles elektronpar

fx CO2: O = C = O (lineært) se s 66

- Tripelbinding: 2 atomer bundet sammen med 3 fælles elektronpar fx N2: N ≡ N

- 02, HCN (hydrogencyanid, blåsyre), OH-, NH4+,CO32- og SO42-  s. 66-67

Elektronegativitet s. 67-69

- Et mål for, hvor godt et atom tilstrækker sine elektroner i yderste skal

- Def: Rent kovalent binding = 50 % af elektronparret til hvert atom

- Def: Polær kovalent binding =

1. Polær binding i molekylet

2. 1 retning gennem molekylet, som er asymmetrisk mht ladning

fx HCl s 67 og H2O s 68

- Polær betyder, at det ene atom bliver lidt negativt ladet og det andet lidt positivt ladet

Det angives med en delta δ, som angiver et tal < 1

- Se mere s. 68

- Elektronegativitetsforskellen (se på højre øverst hjørne ved atomet i periodesystemets side 1 fx H = 2,1) mellem 2 atomer afgør, hvilken type binding der dannes

- Tre eksempler:				+    - (den største er den negative)

Cl – Cl			H - Cl				Na+ Cl-

Forskel 0			Forskel 0,9			forskel 2,1

Ren kovalent binding	Polær kovalent binding		ionbinding

- Grov regel: Metal + ikke-metal = ionbinding

Hvis elektronegativitetsforskellen er < 2, får bindingen kovalent karakter

- Se mere s 69

Molekyler s. 70-72

- Model af de 3 tilstandsformer se figur s 70

- Stoffet består molekyler

- I den faste tilstand sidder de i et molekylgitter

Som væske: frit bevægelse mellem hinanden

Gas: frit bevægelse i hele beholderen

- Intramolære kræfter (inden for molekylet):

Molekyler er kraftigt bundet sammen (undtaget ædelgassernes molekyler, der består af et enkelt atom)

- Intermolære kræfter (mellem molekylerne):

Kræfterne mellem molekylerne er svage

Ergo har stoffer bestående af molekyler lave smeltepunkter (SP) og kogepunkter (KP)

Se tabel s 70 (contra tabel s 35)

fx is, vand, vanddamp se noter s 70

- Molekylernes opbygning ændres som oftest ikke ved smeltning eller fordamping

- S(vovl) ændres sig ved opvarming og har derfor et højt KP se s 71:

S8 (s)  S8 (l) => S8 (l)   S (l)

- Overgange mellem de 3 tilstandsformer se figur s 72

- Sublimation: Direkte overgang fra fast stof til gaskonstant - forsøg figur se 72

Grundstoffet carbon s. 72-75

- Carbon findes i naturen i to former, diamant og grafit se gitterstrukturerne figur s 73

- Da gitterpunkterne er besat med atomer, kaldes denne gittertype et atomgitter

- Se mere fx om buckeyball/buckminsterfuller C60 s 73-75

Organisk kemi s. 76-107

- Carbon danner mange forskellige kemiske forbindelser, og disse kaldes organiske

Ergo er organisk kemi carbonforbindelsernes kemi undtaget CO2, H2, CO3, C og C60

- Organiske stoffer indeholder:

Altid:		C

Næsten altid	H

Tit			O

Nogle gange	N, P, S, Halogener (hovedgruppe nr 7) se s 79n-80ø

- Alifatiske = kædeformede

Carbonatomets bindingsforhold s 77-80

- Carbonhydrider består af C og H-forbindelser

- Methan er det simpleste organiske stof se strukturformler (med prikker eller streger) s 77

Strukturformler fortæller, hvilke atomer der bindes sammen, men ikke om den rumlige opbygning

- En molekylformel gengiver kun molekylets sammensætning fx ethal CH3-CH3 =  C2H6

- Tetraederopbygning, brutan se s. 78

- Ethen/dobbeltbinding, opbygning: plan, stiv se s. 79

- Ethyn/tripelbinding, lineæropbygning se s 79

Alkaner s. 80-84

- AlkAner er carbonhydrider med en enkeltbindinger med molekylformelen CnH2n+2

- Uforgrenede = én lang række

- Def: Isomeri = når forskellige stoffer har samme molekylformel

- Navne (på de uforgrenede), molekylformler og antal isomere for alkaner op til 12 carbonatomer:

| Navn | Molekylformel | n | Antal isomere |
| --- | --- | --- | --- |
| Methan | CH4 | 1 | - |
| Ethan | C2H6 | 2 | - |
| Propan | C3H8 | 3 | - |
| Butan | C4H10 | 4 | 2 |
| Pentan | C5H12 | 5 | 3 |
| Hexan | C6H14 | 6 | 5 |
| Heptan | C7H16 | 7 | 9 |
| Octan | C8H18 | 8 | 18 |
| Nonan | C9H20 | 9 | 35 |
| Decan | C10H22 | 10 | 75 |
| Undecan | C11H6 | 11 | 159 |
| Dodecan | C12H26 | 12 | 355 |

- Def: Alkylgrupper (også kaldt alkyler) er grupperresten af atomer efter fjernelse af 1 H-atom fra en alkan

CH3-		CH3CH2- 		CH3CH2CH2-		CH3CH2CH2CH2-

methyl		ethyl			propyl			butyl

- Som det kan ses, bliver endelsen +an til +yl

- Alkyler er ikke stoffer, men grupper af atomer bundet ti noget andet

- Navngivning:

Den længste carbonkæde (vandret, hvis kæder lige lange) afgør “efternavnet”

Alkyler skal nævnes i alfabetisk rækkefølge uden talforstavelserne

Tallene skal være så lave som muligt (så starten varieter fra højre eller venstre)

fx 5,7-diethyl-3,3,6-trimethylnonan se s 82

2-methylbutan; 2,2-dimethylpropan

- Talforstavelser angiver antal af den pågældende alkylgruppe:

1 mono		5 penta			9 nona

2 di			6 hexa			10 deca

3 tri			7 hepta			11 undeca

4 tetra		8 octa			12 dodeca

Alkaners egenskaber s. 84-87

- Alkaner = carbonhydrider med enkeltbindinger

- Skelnen mellem et stofs fysiske og kemiske egenskaber

- fysiske: SP, KP, densitet, opløselighedsforhold osv

- kemiske: reaktioner dvs omdannelse til andre stoffer

Fysiske egenskaber:

- KP og SP se tabel se 84

Hvis en række stoffer opbygget på samme måde haves, vokser kogepunktet (KP) med stigende molekylstørrelse

- KP for de første 4 uforgrenede alkaner er under stuetemperatur:

Gasser: Methan-brutan se tabel noter s 10

Væsker: Fra 5-16 C-atomer, altså Pentan-C16H34

Faste: Over 16 atomer (Paraffin består af faste alkaner)

- Forgrenede: Den isomer med længste carbonkæde har den højeste KP se s 85

- Alkaner og andre carbonhydrider er vandskyende (kan ikke blandes)

- Heptan er fuldstændigt blandbar med ethanol (CH3  CH2OH)

- Alkaner anvendes som opløsningsmidler i industri fx rensebenzin

Kemiske egenskaber:

- Alkaner er meget reaktionstræge, men kan reagere ved høj temperatur

- Ved fuldstændig forbrænding dannes der (kun) carbondioxid og vanddamp

fx forbrænding af pentan:  C5H12 + 8 O2  5 CO2 + 6 H2O

- Ved ufuldstændig forbrænding dannes der også carbonmonoxid (kulilte, farligt) eller sod frit carbon

fx   CO2 + H2O + C

- Nogle brændsler med stort indhold af alkaner se s 86

- Def: Substitutionsreaktion =

Ved en substitution udskiftes et atom (eller en atomgruppe) med et andet atom(eller atomgruppe)

fx C7H16 + Br2  C7H15Br + HBr (kan også være Cl2 (F2 eller I2)

- Der kan ske en videre reaktion fx  CH3Cl + Cl2   CH2Cl2 + HCl

- Videre reaktioner se s 87

Alkener s. 80-84

- AlkEner er carbonhydrider med en dobbeltbindinger med molekylformelen CnH2n

fx	 CH2 = CH2  	CH2 = CH - CH3  	 CH2 = CH - CH2 – CH3

ethen C2H4	       propen C3H6			1-buten  C4H8

- 1tallet angiver, hvor dobbeltbindingen udgår fra

- cis-trans-isomeri forekommer, når der er en dobbeltbinding, og sidegrupperne er forskellige på hver sin side fx 2-buten eller 2-penten

- cis (fx cis-2-buten) = to ens grupper “peger” den samme vej - på dobbeltbindingen

Ligger på et plan

Ikke fri drejelighed om dobbeltbindingen

- trans (fx trans-2-buten) = de ens grupper sidder tværs over for hinanden

- Navngivning på de forgrenede alkener:

Navnet baseres på den længste carbonkæde med dobbeltbindingen

C-atomerne nummeres fra den ende, der giver dobbeltbindingen lavest tal

fx 2-ethyl-1-buten og 4,4-dimethyl-1-penten s 88

Fremstilling af alkener:

- Ethen kan fremstilles ved fraspaltning af et vandmolekyle fra et ethanolmolekyle se figur s 89

- Def: Eliminationsreaktion = fraspaltning et mindre molekyle fra et organisk stof under dannelse af en dobbeltbinding (evt tripelbinding)

- Ved cracking ophedes alkener kraftigt, så molekylerne spiltes i mindre dele

Alkenernes egenskaber:

- Fysisk ligner de meget alkaner fx er ethen gas og uopløselig i vand som ethan

- Alkener kan brænde som alkaner (næsten al organisk stof kan det)

- Kemisk er de forskellige fra alkaner – de er reaktionsvillige

- Def: Additionsreaktion = Additio-92-n til et organisk stof under sprængning af den ene af bindingerne i en dobbelt/tripelbinding

fx Brom til ethen (umættet se s 91 carbonhydrid)  1,2-dibromethan se s 90

- Man kan addere: Brom, Chlor, vand, HCl, Fluor, Iod

- Ved polymerisationsreaktion kobles mange små molekyler sammen til et stort

- Det dannede stof kaldes polyethen (eller polyethylen) = plastik

Alkyner s. 92-95

- En alkyn indeholder en tripelbinding

fx H – C ≡ C – H 		H – C ≡ C – CH3	  	H – C ≡ C – CH2 – CH3

ethyn			propyn				1-butyn

- Alkyners molekylformel kan skrives CnH2n-2 (n≥2)

- fysisk ligner de alkaner og alkener

- kemisk ligner de alkener

Alkyner er umættede: Addition kan ske til tripelbindingen, der omdannes til en dobbeltbinding

fx brom til ethyn: CH ≡ CH + Br2   CHBr = CHBr (1,2-dibromethen)

- Dobbeltaddition:  CHBr = CHBr + Br2    CHBr2  - CHBr2  (fx 1,1,2,2 tetrabromethan)

- Alkyner kan brænde som alkaner

- Blandningen af ethyn og oxygen anvendes til svejsning, da flammen bliver meget varm

- Ethyn kaldes også acetylen

Cyclo-alkaner, -alkener og -alkyner s. 92-95

- Et cyclisk carbonhydrid indeholder carbonatomer i en ring

- En cycloalkan indeholder kun enkeltbindinger

Den simpleste er cyclopropan med molekylformel C3H6 – illustreres på 3 måder se s 93

Den almene molekylformel = CnH2n (n≥3)

- Navngivning s. 93:

Evt sidekæder angives ved nummerering C-atomerne i ringen

Tallene skal være så lave som muligt (1,3-dimethylcyclohexan og ikke 2,4-dimethylcyclohexan)

- Bindingsvinkler se s 94

- Ringen har “spændinger”, så cyclopropan kan deltage i en slags additionsreaktion fx med brom se s. 94

- Cyclobutan kan ikke deltage

- En cycloalken er et cycliskcarbonhydrid med dobbeltbinding fx cyclohexen C6H10  se s 94n

- Dette stof reagerer som en alken

- Molekylformlen er CnH2n-2

- Nummereringen starter gennem dobbeltbindingen, så den er mellem C nr 1 og 2

Aromatiske carbonhydrider (arener) s.95-98

- Der er altid 6 C-atomer, og det er i et seksledede ring fx cyclohexan C6H12 og cyclohexen C6H10

- Benzen er en væske med molekylformlen C6H6; struktur se s 95

Kan ikke indgå i en additionsreaktion, har derfor ingen dobbeltbindinger

- Cyclohexen adderer let Br se figur s 95

- Benzens opbygning:

C-atomerne danner kun 3 bindinger, ergo en elektron til overs for hvert C-atom se figur s 96ø

De 6 elektroner er delokaliserede (tilhører ikke et bestemt sted)

Helt plant

Bindes sammen af enkeltbindinger og den delokaliserede elektronsky

- Benzens formel skrives tit som en 6kant med en ring indeni

- Man kan aflede en anden aren af benzen ved uskifting af 1 H-atom med en alkylgruppe

fx C6H6 + CH3  ergo C6H6 CH3 (methylbenzen, toluen)

fx C6H6 + CH2CH3 ergo C6H6 CH2CH3 (ethylbenzen)

- Arener er sundhedsskadelige (kræftfremkaldende)

- Aromatiske substitutionsreaktioner s. 97:

Bromering: C6H6 + Br2    C6H5Br (brombenzen) + Hbr (særlige betingelser, rent brom fx)

Nitrering: C6H6 + nitrogruppe fx salpetersyre HNO3    C6H5NO2 (nitrobenzen) + H2O

- Opbygning af arener med flere seksledede ringe, den simpleste er naphthalen C10H8 se s 97-98

- I naphthalen består det aromatiske elektronsystem af 10 elektroner, 1 for hvert C-atom

- Naphthalen er et fast stof

- PAH (polycyclic aromatic hydrocarbons): Stoffer af tre eller flere 6kanter/ringe dannet ved ufuldstændige forbrændinger af organiske stoffer

fx benzopyren C20H12

Naturgas s. 98-100

- Blandningen se tabel s 99

- H2S (hydrogensulfid, svovlbrinte) renses væk fx

Olie s. 100-104

- Oliens gang gennem en olieraffinaderi se figur s 100

- Benzin, oktantal, reforming s. 102

Heptan oktan 0

Isooctan = 2,2,4-trimethylpentan,  oktantal 100

Uforgrenede alkaner kan omdannes til forgrenede alkaner  eller arener

- MBTE, methyl-tertiærbutylether, cracking fx C18H38 s 103

Nogle oxygenforbindelser s. 104-107

- En alkohol indeholder en OH-gruppe (hydroxygruppe)

- Egenskaber:

høje KP og SM sammenlignet med alkanerne se s 106

- Simpleste methanol CH4O (træsprit) se noter s. 104:

Polært, det samme som vand

Når længere oppe, falder polæritetet

- Stregformler for methanol og ethanol s 104

- Alkoholer afledes ved at bytte et H-atom ud med en OH-gruppe, og +ol tilføjes navnet

- Alkoholgæring: fremstilling af ethanol ved gæring af visse kulhydrater fx glucose (druesukker):

C6H12O6 (aq)    2 CH3CH2OH (aq) + 2 CO2 (g)

- Volumenprocent beskrives senere

- Methanol og ethanol er blandbare med vand modsat methan og ethan

- Alkoholer kan brænde fx ethanol:

CH3CH2OH + 3 O2   2 CO2 + 3 H2O

Carboxylsyrer s. 106-107:

- Carboxylsyrer indeholder atomgruppen OOH (1 dobbeltbundet O-atom + 1 OH-gruppe på samme atom)

- Omdannelse af ethanol til ethansyre:

CH3CH2OH + O2   CH3COOH (det sidste H er surt) + H2O

- CH3COOH + H2O (harpun dobbeltpil) CH3COO- (acetation) + H3O+

- De simpleste carboxylsyrer (væsker):

HCOOH 	 CH3COOH	 CH3CH2COOH	CH3CH2CH2COOH

Methansyre 	  ethansyre	  propansyre		butansyre

(myresyre)	  (eddikesyre)	  			(smørsyre)

- Mælkesyre (l), citronsyre (trivalent syre, kan afgive tre protoner) (s) er også alkoholer

- CH3COONa = natriumacetat

Blandinger s. 108-119

Homogene og heterogene blandinger s. 108:

- Homogene (ensartede) eksempler = saltvand, snaps, atmosfærisk luft

- En homogen flydende blanding kaldes en opløsning

- Heterogene eksempler = stegepølse, mælk

- Heterogene blandinger består af flere homogene dele, som kaldes faser fx heptan og vand se figur s 108

Procent og ppm s. 108-110

- imasse% (A) = m (A) * 100 %	 = %

mbl

m (A) = imasse% (A) * mbl	  = g

100 %

- Parts per million ppm:

imasse% (A) = m (A) * 106 ppm  = ppm

mbl

- Parts per billion ppb (milliardtedele)

imasse% (A) = m (A) * 109 ppb   = ppb

mbl

- ivol% (A) = V (A) * 100 %	   = %

Vbl

V (A) = ivol% (A) * Vbl	      = L

100 vol%

Stofmængdekoncentration s. 110-113

- Stofmængden n (A) af stoffet A opløses i et passende opløselighedsmiddel fx vand

- Def: Stofmængdekoncentration =

- c (A) = n (A)

Vopl

- dvs. c = n ↔ n = c * V ↔ V = n

V                              c

- Koncentrationen får enheden mol/L, hvis opløsningens volumen er i L

- Enheden betegnes M(olær):

1 M = 1 mol

L

- Forskel kendes på M(olarmasse) og M(olær) på kursiv eller ej

- En 0,100 M NaCl-opløsning fx indeholder 0,100 mol NaCl pr. L

- Hvis det er vandlig opløsning, skrives (aq) bagefter

- Fortynding: Det rene opløsningsmiddel tilsættes, så Vopl forøges

- Da der ikke tilsættes mere af stoffet, er stofmængden den samme før og efter:

n (A) = cfør * Vfør = cefter * Vefter 	(= n(A)før = n(A)efter )

cefter  = cfør *  Vfør

Vefter

- Opgaver se s 113

Mættet opløsning (↔ umættet opløsning) s. 113-115

- Begreber:

Mættet = kan ikke opløses mere

Umættet = kan opløses mere

Opløselighed = masse af det stof, der kan opløses pr volumen

Let = > 2 g/mol

Tung = < 2 g/mol

- Iod opløses i vand og skrives I2 (s)  I2(aq)

Iodmolekyler fra opløsning kan tøde ind i en krystaloverflade og blive hænge:

I2 (s)  I2(aq)

- Ligevægtsreaktion: I2 (s) /   I2(aq)

Ikke nødvendigvis i ligevægt se figur s. 114

- Mættet opløsning (dynamisk, kemisk ligevægt mellem krystallerne og opløsningen):

- I2 (s) (to harpuner) I2 (aq)

- Iods opløselighed s 114n-115ø

- To væsker kan være ubegrænset opløselig i hinanden (fuldstændigt blandbare fx ethanol + vand

- Et fast stof eller en gas kan ikke opløses ubegrænset i en væsker

Aktuel koncentration s. 115-117

- Def: Den aktuelle (her og nu) koncentration:

[A] = n(A)		hvor n(A) = aktuel stofmængde af A i opløsningen

Vopl

- Find forholdet og gang det med c (A) se eksempel i noter s. 115

- Eksempler NH3 + H2O (to harpuner) NH4+ + OH- se s 115

- C12H22O11 (s) (sukker) C12H22O11 (aq) se s 116

- Na2SO4  (s)  2 Na+ (aq) + SO42-  (aq) se s. 116

Titreranalyse s. 117-119

- Bestemmelse af en stofs koncentation i en opløsning vha en indikator, der tilsættes lidt efter lidt med roterende magnet i væsken

- Indikatoren fortæller, når ækvivalenspunktet nås

- Ækvivalenspunkt: Når det bliver mættet fx Sølvchromat dannes først, når chlorionerne er opbrugt

Sølvchlorid er nemlig mere tungopløselig end sølvchromat

- Kolorimetrisk fældningstitring: Ækvivalenspunktet ses ved et farveskifte

- Beregning fx masse% af salt i kærgården se noter s. 117

Kærgården = 2,41 g

- Find forholdet ved opskrivning af reaktionsskemaer:

NaCl (s)  Na+ (aq) + Cl-  (aq) 	+	AgNO3   Ag+ (aq) + NO3- (aq)	 	<=>

Ag+ (aq) + Cl- (aq)   AgCl (s)							titreringsreaktionen

K2CrO4 (aq) (kaliumchromat)   K2+ (aq) + CrO4 (aq)					<=>

2 Ag+ (aq) + CrO42- (aq)   Ag2CrO4 (s)						Indikatorsreaktionen

- Find stofmængden af det stof, hvis masse [g] eller c [M]

Her kendes c (AgNO3) = 0,10 M

n (AgNO3) = c (AgNO3) * V (AgNO3) = 0,10 M * 4,6 mL (0,0046 L) = 0,00046 mol

Hvis m kendes, bruges n = m

M

- Find stofmænden af det pågældende stof ud fra titreringsreaktionen

n (NaCl) = n (AgNO3) = 0,00046 mol (da forholdet er 1:1)

- Massen af det pågældende stof beregnes

m = n * M  dvs m (NaCl) = 0,00046 mol * 58,44 g/mol = 0,02688 g

- Imasse% findes

Imasse% = m (NaCl) * 100% = 0,02688 g * 100 % = 1,12 %

m (kærg)	  	  2,41 g	         ========

Syre-basereaktioner s. 120-133

- HCl + H20  H30+ (oxoniumion) + Cl-  se s. 120-121

↳ H --

- Def: En syre er et molekyle eller en ion, der kan afgive en proton

En syre indeholder H(ydrogen), selv om nogle hydrogenforbindelser ikke reagerer som en syre normalt

- Def: En base er et molekyle eller en ion, der kan modtage en proton

- H20 kan være begge dele (kommer an på den anden reaktant)

Dvs H20 er en amfolyt

Demineraliseret H20 har ubetydelig ledningsevne

Ved tilsætning af syre eller base bliver ledningsevnen betydning

- Ledningsevne omtales s. 120-121

- Ved en syre-basereaktion overføres der en proton fra en syre til en base

Syrer s. 122-124

- Def på en syre: Molekyler/ioner, der kan agive 1 H+ (proton)

- Grader se noter 123:

Stærk fx HCl

middelstærk

svag fx eddikesyre fxCH3COOH;   CH3COOH + H20 (2 harpuner)  CH3COO- (acetation) + H30+

ca. 99 %				ca. 1 %

meget svag

uhyre svag

- Data for koncentrede og fortyndede syre(stærke)opløsning s. 123:

| Opløsningens navn | Koncentation | Syreindhold (masse%) | Opløsningens densitet |
| --- | --- | --- | --- |
| Konc svovlsyre Fort hydrogensulfat | 18 M H2SO4 2 M H2SO4 | 96,0 % 17,5 % | 1,84 g/mL 1,84 g/mL |
| Konc saltsyre Fort hydrogenchlorid | 12 M HCl 2 M HCl | 36,0 % 7,1 % | 1,18 g/mL 1,03 g/mL |
| Konc salpetersyre Fort hydrogennitrat | 14 M HNO3 2 M HNO3 | 65,0 % 11,9 % | 1,39 g/mL 1,06 g/mL |

- Reaktioner er exoterme (temperaturstigning) se s. 123

- Svovlsyre er en diprot syre, dvs den kan afgive to protoner

Baser s. 124-126:

- Def på en base: Molekyler/Ioner, der kan optage 1 H+ (proton)

- Karakterisa:

Skal indeholde et frit elektronpar (gælder ikke omvendt)

Høj pH

- H20 + NH3  OH- (oxoniumion) + NH4+  se s. 120-121

↳ H --

- Grader se noter s. 124-125:

Svag fx ammoniak NH3 (nitrogentrihydrid)

middelstærk fx C032- (Carbonation)

stærk NaOH (natriumhydroxid)